Załącznik nr 1 do SIWZ

Przetarg nr 2/PN/2011

- Tablice opisowe – warunki techniczne i merytoryczne

- Wymiary tablicy: 175 cm (szerokość) x 107 cm (wysokość);

- Tablica powinna zostać wykonana z blachy ocynkowanej z gwarancją producenta na co najmniej 15 lat i oklejona folią reklamową z grafiką;

- Konstrukcja nośna tablicy informacyjnej powinna zostać wykonana z blachy ocynkowanej opartej na profilach stalowych;

- Tablica informacyjna powinna być wkopana i zabetonowana na głębokości 1m i 20 cm. poniżej strefy zamarzania w województwie świętokrzyskim;

- Tablica w kształcie owalu – blacha powinna być wywalcowana (widoczne w projekcie)

- Tablic należy wykonać  w ilości 22 sztuki przy obiektach szlaku archeo – geologicznego bądź w ich pobliżu.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać odpowiednie zezwolenia od zarządców obiektów, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

- Materiały do wykonania grafiki poszczególnych tablic dostarczy Zamawiający. Wykonawca będzie zobowiązany jest do wykonania projektów graficznych tablic na podstawie załącznika nr 7  - stanowiącego projekt tablic oraz wytycznych Zamawiającego.

- Tablice opisowe  - lokalizacja

Obiekty na szlaku:

- JuraPark Bałtów

- Muzeum Archeologiczno Przyrodnicze w Krzemionkach

- Rezerwat Wąwóz w Skałach

- Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi

- Gołoborze na Św. Krzyżu

- Góra Bukowa

- Zachełmie – kamieniołom, w którym odkryto ślady tetrapoda

- Rezerwat Kamienne Kręgi

- Góra Ciosowa

- Rezerwat Wietrznia – Kielce

- Rezerwat Kadzielnia - Kielce

- Rezerwat Ślichowice - Kielce

- Rezerwat Karczówka – Kielce

- Rezerwat Biesak - Białogon

- Jaskinia Raj

- Kamieniołom Szewce

- Rezerwat Góra Zelejowa

- Jaskinia Piekło

- Kamieniołom Stokówka

- Góra Zamkowa - Chęciny

- Góra Rzepka - Chęciny

- Góra Miedzianka

- Tablica kierunkowa – warunki techniczne i merytoryczne

- Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie tablic kierunkowych w ilości ok. 40 sztuk, która zostaną umieszczone przy drogach i ścieżkach prowadzących do danego obiektu na szlaku Archeo-Geo, do których nie ma możliwości dojechania samochodem (istnieje tylko możliwość przejścia pieszego).

- Tablica powinna mieć wymiary (w przybliżeniu): wys. 29,5 cm x szer. 92 cm.

- Blacha zagięta w formie strzałek. Elementy montażowe typu: śruby i nity powinny być niewidoczne.

- Tablica informacyjna powinna być wkopana i zabetonowana na głębokości 1m i 20 cm. poniżej strefy zamarzania w województwie świętokrzyskim;

- Na tablicy powinien znaleźć się napis „Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny” Pod napisem powinna znaleźć się nazwa danego obiektu np. „Kamieniołom Szewce” i odległość np. 1 km. Ponadto na tablicy powinno być umieszczone logo szlaku Archeo-Geologicznego oraz strzałka kierunkowa.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać odpowiednie zezwolenia od zarządców obiektów, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

- Materiały do wykonania grafiki poszczególnych tablic dostarczy Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów graficznych tablic na podstawie załącznika nr 7  - stanowiącego projekt tablic oraz wytycznych Zamawiającego.

- Lokalizacja tablic – tablice kierunkowe zostaną ustawione dla wybranych obiektów na szlaku archeo –geologicznym.