Załącznik nr 7 do SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego i audio nr 1/PN/2010

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO OFERTY

w nawiązaniu do naszej oferty zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia według niżej wskazanej specyfikacji:

| L.p | Nazwa urządzenia | Wymagania minimalne zamawiającego i odpowiadające im zobowiązania wykonawcy | Specyfikacja oferowanego sprzętu (wykonawca wskazuje czy oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego (wpisując określenie „spełnia” lub „tak”) albo podaje wyższe parametry | Producent, nazwa i typ oferowanego urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja robocza do zastosowań biurowych 1 | 1. Obudowa stojąca wraz z zasilaczem min. 300W/ATX o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 80% z dodatkowym gniazdem USB z przodu obudowy (nie mniej niż 2), wbudowany czytnik kart pamięci z przodu obudowy ( SD, MMC, Memory Stick, xD, MS-Pro); |  |  | 4 |
|  |  | 2. Procesor dwurdzeniowy klasy x 86, dedykowany do pracy w komputerach, firmy AMD taktowany zegarem nie mniejszym niż 2,5GHz, częstotliwość szyny systemowej nie mniejsza niż: 2000MHz, z minimum 1MB pamięci cache L2 lub równoważny firmy INTEL taktowany zegarem nie mniejszym niż 2,5GHz, częstotliwość szyny systemowej nie mniejsza niż: 800MHz, z minimum 2MB pamięci cache L2; |  |  |  |
|  |  | 3. Płyta główna o następujących parametrach: - złącze typu PCI-Express nie mniej niż 1 x16 i 1 x1; - złącza typu PCI - nie mniej niż 2 złącza; - karta sieciowa 10/100/1000; - kontroler Serial ATA nie mniej niż 2 złącza; - Porty: minimum 2 x PS/2, minimum 4x USB; |  |  |  |
|  |  | 4. Karta graficzna zintegrowana z płytą główną; |  |  |  |
|  |  | 5. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; |  |  |  |
|  |  | 6. Pamięć RAM nie mniej niż 2 GB DDR2 800 MHz (2x1GB); |  |  |  |
|  |  | 7. HDD nie mniej niż 250 GB SATA/8MB cache; |  |  |  |
|  |  | 8. Napęd DVD+/-RW DL warz z oprogramowaniem do nagrywania płyt; |  |  |  |
|  |  | 9. Klawiatura USB, mysz optyczna z rolką + podkładka, kabel zasilający; |  |  |  |
|  |  | 10. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny Microsoft Widows Vista Business PL, Microsoft Office Standard 2007 PL BOX, Total Commander v.7 z licencją PL, ESET NOD32 PL. |  |  |  |
|  |  | 11. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty). |  |  |  |
|  |  | 12. Gwarancja (wszystkie podzespoły komputera): - Nie krótsza niż 24 miesiące na miejscu u klienta w systemie door-to-door; - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego; |  |  |  |
|  |  | 13. Dostarczony sprzęt będzie nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. |  |  |  |
| 2. | Stacja robocza do zastosowańbiurowych 2 | 1. Obudowa stojąca wraz z zasilaczem min. 300W/ATX o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 80% z dodatkowym gniazdem USB z przodu obudowy (nie mniej niż 2), wbudowany czytnik kart pamięci z przodu obudowy ( SD, MMC, Memory Stick, xD, MS-Pro); |  |  | 1 |
|  |  | 2. Procesor dwurdzeniowy klasy x 86, dedykowany do pracy w komputerach, firmy AMD taktowany zegarem nie mniejszym niż 2,5GHz, częstotliwość szyny systemowej nie mniejsza niż: 2000MHz, z minimum 1MB pamięci cache L2 lub równoważny firmy INTEL taktowany zegarem nie mniejszym niż 2,5GHz, częstotliwość szyny systemowej nie mniejsza niż: 800MHz, z minimum 2MB pamięci cache L2; |  |  |  |
|  |  | 3. Płyta główna o następujących parametrach: - złącze typu PCI-Express nie mniej niż 1 x16 i 1 x1; - złącza typu PCI - nie mniej niż 2 złącza; - karta sieciowa 10/100/1000; - kontroler Serial ATA nie mniej niż 2 złącza; - Porty: minimum 2 x PS/2, minimum 4x USB; |  |  |  |
|  |  | 4. Karta graficzna o następujących parametrach: - złącze PCI- Express x16 - typ pamięci DDR3 lub nowsza - pojemność pamięci nie mniej niż 512 MB - taktowanie procesora graficznego nie mniej niż 550 MHz |  |  |  |
|  |  | 5. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; |  |  |  |
|  |  | 6. Pamięć RAM nie mniej niż 2 GB DDR2 800 MHz (2x1GB); |  |  |  |
|  |  | 7. HDD nie mniej niż 250 GB SATA/8MB cache; |  |  |  |
|  |  | 8. Napęd DVD+/-RW DL warz z oprogramowaniem do nagrywania płyt; |  |  |  |
|  |  | 9. Klawiatura USB, mysz optyczna z rolką + podkładka, kabel zasilający; |  |  |  |
|  |  | 10. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny Microsoft Widows Vista Business PL, Microsoft Office Standard 2007 PL BOX, Total Commander v.7 z licencją PL, ESET NOD32 PL, Corel DRAW Graphics Suite X3 SE BOX PL, Adobe Photo Shop CS4 PL BOX. |  |  |  |
|  |  | 11. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty). |  |  |  |
|  |  | 12. Gwarancja (wszystkie podzespoły komputera): - Nie krótsza niż 24 miesiące na miejscu u klienta w systemie door-to-door; - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego; |  |  |  |
|  |  | 13. Dostarczony sprzęt będzie nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. |  |  |  |
| 3. | Stacja robocza do zastosowańCIT/PIT | 1. Obudowa stojąca wraz z zasilaczem min. 300W/ATX o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 80% z dodatkowym gniazdem USB z przodu obudowy (nie mniej niż 2), wbudowany czytnik kart pamięci z przodu obudowy ( SD, MMC, Memory Stick, xD, MS-Pro); |  |  | 5 |
|  |  | 2. Procesor dwurdzeniowy klasy x 86, dedykowany do pracy w komputerach, firmy AMD taktowany zegarem nie mniejszym niż 2,5GHz, częstotliwość szyny systemowej nie mniejsza niż: 2000MHz, z minimum 1MB pamięci cache L2 lub równoważny firmy INTEL taktowany zegarem nie mniejszym niż 2,5GHz, częstotliwość szyny systemowej nie mniejsza niż: 800MHz, z minimum 2MB pamięci cache L2; |  |  |  |
|  |  | 3. Płyta główna o następujących parametrach: - złącze typu PCI-Express nie mniej niż 1 x16 i 1 x1; - złącza typu PCI - nie mniej niż 2 złącza; - karta sieciowa 10/100/1000; - kontroler Serial ATA nie mniej niż 2 złącza; - Porty: minimum 2 x PS/2, minimum 4x USB; |  |  |  |
|  |  | 4. Karta graficzna zintegrowana z płytą główną; |  |  |  |
|  |  | 5. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; |  |  |  |
|  |  | 6. Pamięć RAM nie mniej niż 2 GB DDR2 800 MHz (2x1GB); |  |  |  |
|  |  | 7. HDD nie mniej niż 250 GB SATA/8MB cache; |  |  |  |
|  |  | 8. Napęd DVD+/-RW DL warz z oprogramowaniem do nagrywania płyt; |  |  |  |
|  |  | 9. Klawiatura USB, mysz optyczna z rolką + podkładka, kabel zasilający; |  |  |  |
|  |  | 10. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny Microsoft Widows Vista Business PL, Microsoft Office Small Business 2007 PL OEM, Total Commander v.7 z licencją PL, ESET NOD32 PL. |  |  |  |
|  |  | 11. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty). |  |  |  |
|  |  | 12. Gwarancja (wszystkie podzespoły komputera): - Nie krótsza niż 24 miesiące na miejscu u klienta w systemie door-to-door; - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego; |  |  |  |
|  |  | 13. Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. |  |  |  |
|  |  | Zestawy komputerowe będą dostarczone z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem. Do zestawów zostaną dołączone nośniki instalacyjne wraz z dokumentacją oraz licencjami potwierdzającymi legalność oprogramowania. Zasilacze w zestawach komputerowych będą posiadać zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe na wszystkich wyjściach. |  |
| 4. | Notebook do zastosowań biurowych 1 | 1. Procesor firmy AMD taktowany zegarem nie mniejszym niż 2,0 GHz, częstotliwość szyny systemowej nie mniejsza niż: 800MHz, z minimum 1MB pamięci cache L2 lub równoważny firmy INTEL taktowany zegarem nie mniejszym niż 1,8 GHz, częstotliwość szyny systemowej nie mniejsza niż 800MHz, z nie mniej niż 2MB pamięci cache L2; |  |  | 12 |
|  |  | 2. Przekątna ekranu 15,4" (1280x800) |  |  |  |
|  |  | 3. Pamięć RAM DDR2 nie mniej niż 2 GB RAM; |  |  |  |
|  |  | 4. Napęd DVD+/-RW DL warz z oprogramowaniem; |  |  |  |
|  |  | 5. HDD SATA nie mniej niż 160 GB; |  |  |  |
|  |  | 6. Karta graficzna nie mniej niż 128MB zintegrowana; |  |  |  |
|  |  | 7. Urządzenie wskazujące (Touch pad) |  |  |  |
|  |  | 8. LAN 1 GB; |  |  |  |
|  |  | 9. Bluetooh; |  |  |  |
|  |  | 10. WiFi IEEE 801.11 a/b/g; |  |  |  |
|  |  | 11. Wew. czytnik kart pamięci SD, MMC, Memory Stick, xD, MS-Pro; |  |  |  |
|  |  | 12. Interfejs minimum: 3x port USB; |  |  |  |
|  |  | 13. Karta dźwiękowa zintegrowana; |  |  |  |
|  |  | 14. Bateria Li_Ion – minimalny czas pracy na baterii nie mniejszy niż 2 h; |  |  |  |
|  |  | 15. Dodatki: torba na komputer oraz zewnętrzna mysz optyczna z rolką i podkładką, kabel z zasilaczem; |  |  |  |
|  |  | 16. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows Vista Home Premium PL OEM, ESET NOD32 PL, Open Office Professional 2008 BOX PL, Total Commander v.7 PL. |  |  |  |
|  |  | 17. Gwarancja na komputer nie krótsza niż 24 miesiące; |  |  |  |
|  |  | 18. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty); |  |  |  |
|  |  | 19. Oferowany sprzęt będzie nowy fabrycznie i dostarczony zostanie w oryginalnym opakowaniu producenta. |  |  |  |
| 5. | Notebook do zastosowań biurowych 2 | 1. Procesor taktowany zegarem nie mniejszym niż 1,6 GHz, |  |  | 2 |
|  |  | 2. Przekątna ekranu 10" (rozdzielczość minimum 1024x600), |  |  |  |
|  |  | 3. Pamięć RAM DDR2 nie mniej niż 1 GB, |  |  |  |
|  |  | 4. HDD SATA nie mniej niż 160 GB, |  |  |  |
|  |  | 5. Wbudowany czytnik kart pamięci: Memory Stick, MMC, MS-Pro, SD, |  |  |  |
|  |  | 6. Bluetooth, |  |  |  |
|  |  | 7. LAN 100 Mbps, |  |  |  |
|  |  | 8. WiFi IEEE 802.11b/g/n, |  |  |  |
|  |  | 9. Interfejsy minimum 3x USB, |  |  |  |
|  |  | 10. Czas pracy na akumulatorze (normatywny) minimum 6.00 godz., |  |  |  |
|  |  | 11. Obudowa w kolorze czarnym bądź grafitowym, |  |  |  |
|  |  | 12. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows Vista Home Premium PL OEM, Microsoft Office Small Business 2007 PL OEM, ESET NOD32 PL, Total Commander v.7 PL. |  |  |  |
| 6. | Monitor 19” LCD (panoramiczny) | 1. Przekątna obrazu: 19"; |  |  | 10 |
|  |  | 2. Rozmiar plamki 0,285; |  |  |  |
|  |  | 3. Jasność nie mniejsza niż 300 cd/m2; |  |  |  |
|  |  | 4. Kontrast nie mniejszy niż 1000:1; |  |  |  |
|  |  | 5. Maksymalny czas reakcji plamki 5 ms; |  |  |  |
|  |  | 6. Kąt widzenia pionowy minimum 160 stopni |  |  |  |
|  |  | 7. Kąt widzenia poziomy minimum 160 stopni |  |  |  |
|  |  | 8. Wbudowane głośniki (moc 2 x minimum1 Wat); |  |  |  |
|  |  | 9. Gwarancja producenta monitora nie mniejsza niż 36 miesięcy (również na panel i świetlówkę); |  |  |  |
|  |  | 10. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty); |  |  |  |
|  |  | 11. Monitor jest kompatybilny ze stacją roboczą do zastosowań biurowych oraz profesjonalnych; |  |  |  |
|  |  | 12. Dostarczony sprzęt będzie nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. |  |  |  |
| 7. | Aplikacje biurowe i narzędziowe | 1. Microsoft Office Standard 2007 PL BOX; |  |  | 5 |
|  |  | 2. Microsoft Office Small Business 2007 PL OEM; |  |  | 7 |
|  |  | 3. Open Office Professional 2008 BOX PL; |  |  | 12 |
|  |  | 4. Total Commander v.7 z licencją PL; |  |  | 27 |
|  |  | 5. Corel DRAW Graphics Suite X3 SE BOX PL; |  |  | 1 |
|  |  | 6. Adobe Photo Shop CS4 PL BOX; |  |  | 1 |
|  |  | 7. ESET NOD32 PL (licencja minimum 1 rok liczona od daty dostarczenia). |  |  | 27 |
| 8. | Drukarka atramentowa A3+ | 1. Maksymalny format papieru nie mniejszy niż A3+; |  |  | 2 |
|  |  | 2. Pojemników z tuszem co najmniej 4; |  |  |  |
|  |  | 3. Maksymalna szybkość druku w czerni nie mniejsza niż 18 str./min; |  |  |  |
|  |  | 4. Maksymalna szybkość druku w kolorze nie mniejsza niż 14 str./min; |  |  |  |
|  |  | 5. Maksymalna rozdzielczość druku w czerni nie mniejsza niż 4800x1200 dpi; |  |  |  |
|  |  | 6. Maksymalna rozdzielczość druku w kolorze nie mniejsza niż 4800x1200 dpi; |  |  |  |
|  |  | 7. Obsługiwane formaty papierów fotograficznych od 10x15 cm do A3+ Maksymalna gramatura papieru nie mniejsza niż 60 g/m2 dla papieru zwykłego do 273 g/m2 dla papieru fotograficznego; |  |  |  |
|  |  | 8. Interfejsy: port USB zgodny z 2.0; |  |  |  |
|  |  | 9. Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows XP/Vista Windows 7/; |  |  |  |
|  |  | 10. Drukowanie duplex; |  |  |  |
|  |  | 11. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy; |  |  |  |
|  |  | 12. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty); |  |  |  |
|  |  | 13. Dostarczony sprzęt będzie nowy fabrycznie i dostarczony zostanie w oryginalnym opakowaniu producenta; |  |  |  |
|  |  | 14. Do drukarki zostanie dołączony kabel USB dł. min. 5 m, kabel zasilania, komplet oryginalnych tuszy, sterowniki i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD, polska instrukcja obsługi, ryza białego papieru A4; |  |  |  |
|  |  | 15. Po dostarczeniu do lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ, urządzenie będzie zainstalowane i skonfigurowane ze wskazanym zestawem komputerowym. |  |  |  |
| 9. | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe (monochromatyczne) | 1. Obsługiwane funkcje: drukarka, skaner, kopiarka, faks; |  |  | 2 |
|  |  | 2. Funkcje obsługiwane bez włączonego komputera: kopiarka; |  |  |  |
|  |  | 3. Interfejs podłączenia urządzenia USB 2.0; |  |  |  |
|  |  | 4. Możliwość pracy w sieci (Ethernet 10/100 Mb/s); |  |  |  |
|  |  | 5. Wbudowana pamięć nie mniejsza niż 32 MB RAM; |  |  |  |
|  |  | 6. Stosowane materiały eksploatacyjne: toner czarny; |  |  |  |
|  |  | 7. Maksymalna szybkość druku w czerni nie mniejsza niż 22 str./min.; |  |  |  |
|  |  | 8. Maksymalna rozdzielczość druku w czerni nie mniejsza niż 1200 x 600 dpi; |  |  |  |
|  |  | 9. Czas wydruku 1-ej strony nie dłuższy niż 12 sekund; |  |  |  |
|  |  | 10. Główny podajnik papieru – nie mniejszy niż 200 arkuszy; |  |  |  |
|  |  | 11. Wbudowany wyświetlacz LCD minimum 2 wierszowy; |  |  |  |
|  |  | 12. Głębia koloru skanera nie mniejsza niż 24bit; |  |  |  |
|  |  | 13. Maksymalna rozdzielczość skanowania optyczna nie mniejsza niż 600 x 1200 dpi; |  |  |  |
|  |  | 14. Automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (jeden podajnik na nie mniejszy niż 25 arkuszy); |  |  |  |
|  |  | 15. Maksymalna prędkość kopiarki w czerni nie mniejsza niż 19 str./min.; |  |  |  |
|  |  | 16. Maksymalna rozdzielczość kopiowania w czerni nie mniejsza niż 600 x 600 dpi; |  |  |  |
|  |  | 17. Zmniejszanie/ Powiększanie kopiowanego dokumentu musi się mieścić w przedziałach 25-200% lub 50-200% lub 25-400% lub 50-400%; |  |  |  |
|  |  | 18. Prędkość faksu nie mniejsza niż 33,6 kb/s; |  |  |  |
|  |  | 19. Druk dwustronny (Duplex); |  |  |  |
|  |  | 20. Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/ Vista/ Windows 7; |  |  |  |
|  |  | 21. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy; |  |  |  |
|  |  | 22. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty); |  |  |  |
|  |  | 23. Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta; |  |  |  |
|  |  | 24. Do urządzenia wielofunkcyjnego zostanie dołączona oryginalna kaseta napełniona tonerem, przewód zasilający, przewód faksowy, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, polska instrukcja obsługi, kabel do sieci Ethernet, kabel USB dł. min. 5 m, ryza białego papieru A4. Po dostarczeniu do lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ, urządzenie zostanie zainstalowane i skonfigurowane ze wskazanym zestawem komputerowym. |  |  |  |
| 10. | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe (kolorowe) | 1. Obsługiwane funkcje: drukarka, skaner, kopiarka, faks; |  |  | 1 |
|  |  | 2. Funkcje obsługiwane bez włączonego komputera: kopiarka; |  |  |  |
|  |  | 3. Interfejs podłączenia urządzenia USB 2.0; |  |  |  |
|  |  | 4. Wbudowana pamięć nie mniejsza niż 128 MB RAM; |  |  |  |
|  |  | 5. Maksymalna szybkość druku w czerni nie mniejsza niż 20 str./min.; |  |  |  |
|  |  | 6. Maksymalna rozdzielczość druku w czerni nie mniejsza niż 2400 x 600 dpi; |  |  |  |
|  |  | 7. Maksymalna rozdzielczość druku w kolorze nie mniejsza niż 2400 x 600 dpi; |  |  |  |
|  |  | 8. Maksymalna szybkość druku w kolorze nie mniejsza niż 20 str./min.; |  |  |  |
|  |  | 9. Główny podajnik papieru – nie mniejszy niż 250 arkuszy; |  |  |  |
|  |  | 10. Wbudowany wyświetlacz LCD minimum 2 wierszowy; |  |  |  |
|  |  | 11. Głębia koloru skanera nie mniejsza niż 24 bit; |  |  |  |
|  |  | 12. Rozdzielczość skanowania optyczna nie mniejsza niż 600 x 600 dpi; |  |  |  |
|  |  | 13. Automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (jeden podajnik na nie mniejszy niż 35 arkuszy); |  |  |  |
|  |  | 14. Maksymalna prędkość kopiarki w czerni nie mniejsza niż 20 str./min.; |  |  |  |
|  |  | 15. Maksymalna rozdzielczość kopiowania w czerni nie mniejsza niż 600 x 600 dpi; |  |  |  |
|  |  | 16. Maksymalna rozdzielczość kopiowania w czerni nie mniejsza niż 600 x 600 dpi; |  |  |  |
|  |  | 17. Zmniejszanie / Powiększanie kopiowanego dokumentu w przedziale 25-400% lub 50 - 400%; |  |  |  |
|  |  | 18. Prędkość faksu nie mniejsza niż 33,6 kb/s; |  |  |  |
|  |  | 19. Druk dwustronny (Duplex); |  |  |  |
|  |  | 20. Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/ Vista/ Windows 7.. |  |  |  |
|  |  | 21. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy; |  |  |  |
|  |  | 22. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty); |  |  |  |
|  |  | 23. Dostarczony sprzęt jest nowy fabrycznie i dostarczony zostanie w oryginalnym opakowaniu producenta. |  |  |  |
|  |  | 24. Do urządzenia wielofunkcyjnego będzie dołączona oryginalna kasety napełnione tonerem, przewód zasilający, przewód faksowy, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, polska instrukcja obsługi, kabel USB dł. min. 5 m, ryza białego papieru A4. Po dostarczeniu do lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ (harmonogram dostaw), urządzenie zostanie zainstalowane i skonfigurowane z wskazanym zestawem komputerowym. |  |  |  |
| 11. | Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe | 1. Obsługiwane funkcje: drukarka, skaner, kopiarka, faks; |  |  | 1 |
|  |  | 2. Funkcje obsługiwane bez włączonego komputera: kopiarka, faks; |  |  |  |
|  |  | 3. Interfejs podłączenia urządzenia USB 2.0; |  |  |  |
|  |  | 4. Możliwość pracy w sieci (Ethernet 10/100 Mb/s); |  |  |  |
|  |  | 5. Wbudowana pamięć nie mniejsza niż 64 MB RAM; |  |  |  |
|  |  | 6. Zasobniki z tuszem: tusz czarny, tusz trójkolorowy; |  |  |  |
|  |  | 7. Maksymalna szybkość druku w czerni nie mniejsza niż 30 str./min.; |  |  |  |
|  |  | 8. Maksymalna rozdzielczość druku w czerni nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi; |  |  |  |
|  |  | 9. Maksymalna szybkość druku w kolorze nie mniejsza niż 24 str./min.; |  |  |  |
|  |  | 10. Maksymalna rozdzielczość druku w kolorze nie mniejsza niż 4800 x 1200 dpi; |  |  |  |
|  |  | 11. Druk dwustronny (Duplex); |  |  |  |
|  |  | 12. Wydajność drukarki nie mniejsza niż 3000 str./mies.; |  |  |  |
|  |  | 13. Maksymalna gramatura papieru nie mniejsza niż 90 g/m², papier fotograficzny nie mniejsza niż 240 g/m²; |  |  |  |
|  |  | 14. Pojemność podajników papieru – nie mniejszy niż 100 arkuszy; |  |  |  |
|  |  | 15. Wbudowany czytnik kart pamięci (SD, MMC, Memory Stick, xD, MS-Pro); |  |  |  |
|  |  | 16. Wbudowany wyświetlacz LCD minimum 2 wierszowy; |  |  |  |
|  |  | 17. Głębia koloru skanera nie mniejsza niż 48 bit; |  |  |  |
|  |  | 18. Maksymalna rozdzielczość skanowania optyczna nie mniejsza niż 2400 x 4800 dpi; |  |  |  |
|  |  | 19. Maksymalny obszar skanowania nie mniejszy niż 210 x 297 mm; |  |  |  |
|  |  | 20. Automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (jeden podajnik nie mniejszy niż 35 arkuszy); |  |  |  |
|  |  | 21. Maksymalna prędkość kopiarki w czerni nie mniejsza niż 23 str./min.; |  |  |  |
|  |  | 22. Maksymalna rozdzielczość kopiowania w czerni nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi; |  |  |  |
|  |  | 23. Maksymalna prędkość kopiarki w kolorze nie mniejsza niż 19 str./min.; |  |  |  |
|  |  | 24. Maksymalna rozdzielczość kopiowania w kolorze nie mniejsza niż 1200 x 4800 dpi; |  |  |  |
|  |  | 25. Zmniejszanie / Powiększanie kopiowanego dokumentu w przedziale 25 - 400%; |  |  |  |
|  |  | 26. Prędkość faksu nie mniejsza niż 33,6 kb/s; |  |  |  |
|  |  | 27. Funkcje dodatkowe faksu; Szybkie wybieranie - minimum 50 numerów; |  |  |  |
|  |  | 28. Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/ Vista/ Windows 7. |  |  |  |
|  |  | 29. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy; |  |  |  |
|  |  | 30. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty); |  |  |  |
|  |  | 31. Dostarczony sprzęt jest nowy fabrycznie i dostarczony zostanie w oryginalnym opakowaniu producenta; |  |  |  |
|  |  | 32. Do urządzenia wielofunkcyjnego będzie dołączony oryginalny zasobnik z tuszem czarnym i kolorowym, 2 głowice drukujące, przewód zasilający, przewód faksowy, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, polska instrukcja obsługi, zestaw próbek nośników, kabel do sieci Ethernet, kabel USB dł. min. 5 m, ryza białego papieru A4. Po dostarczeniu do lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ, urządzenie musi zostać zainstalowane i skonfigurowane z zestawem komputerowym. |  |  |  |
| 12. | Kserokopiarka monochromatyczna | 1. Prędkość kopiowania nie mniejsza niż 18 str. A4/min; |  |  | 1 |
|  |  | 2. Max format oryginału nie mniejszy niż: A3; |  |  |  |
|  |  | 3. Max format kopii nie mniejszy niż: A3; |  |  |  |
|  |  | 4. ZOOM w przedziale 50-200%; |  |  |  |
|  |  | 5. Duplex automatyczny; |  |  |  |
|  |  | 6. Podajnik druku dwustronnego; |  |  |  |
|  |  | 7. Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0; |  |  |  |
|  |  | 8. Skaner kolorowy; |  |  |  |
|  |  | 9. Maksymalna rozdzielczość kopiowania nie mniejsza niż 1200x600 dpi; |  |  |  |
|  |  | 10. Maksymalna rozdzielczość drukowania nie mniejsza niż 600x600 dpi; |  |  |  |
|  |  | 11. Pamięć RAM nie mniejsza niż 128 MB; |  |  |  |
|  |  | 12. Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows XP/Vista. |  |  |  |
|  |  | 13. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy; |  |  |  |
|  |  | 14. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty); |  |  |  |
|  |  | 15. Dostarczony sprzęt będzie nowy fabrycznie i dostarczony zostanie w oryginalnym opakowaniu producenta; |  |  |  |
|  |  | 16. Do drukarki dołączony zostanie kabel USB dł. min. 5 m, kabel zasilania wraz z zasilaczem, kabel do sieci Ethernet, karta gwarancyjna, oryginalna kaseta napełniona tonerem, sterowniki i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD, polska instrukcja obsługi, ryza białego papieru A4. |  |  |  |
| 13. | Drukarka laserowa monochromatyczna | 1. Typ wydruku: laserowy, |  |  | 3 |
|  |  | 2. Rodzaj wydruku: czarno-biały, |  |  |  |
|  |  | 3. Interfejs podłączenia urządzenia USB 2.0, |  |  |  |
|  |  | 4. Wbudowana pamięć nie mniejsza niż 8MB RAM, |  |  |  |
|  |  | 5. Minimalna szybkość druku w czerni - 16 str./min. lub więcej, |  |  |  |
|  |  | 6. Minimalna rozdzielczość druku w czerni - 600 x 600 dpi lub większa, |  |  |  |
|  |  | 7. Główny podajnik papieru – nie mniejszy niż 100 arkuszy. |  |  |  |
|  |  | 8. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy; |  |  |  |
|  |  | 9. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty); |  |  |  |
|  |  | 10. Dostarczony sprzęt jest nowy fabrycznie i dostarczony zostanie w oryginalnym opakowaniu producenta; |  |  |  |
|  |  | 11. Do drukarki dołączony zostanie kabel USB dł. min. 5 m, kabel zasilania, karta gwarancyjna, oryginalna kaseta napełniona tonerem, sterowniki i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD, polska instrukcja obsługi, ryza białego papieru A4. |  |  |  |
| 14. | Telewizor | 1. Rodzaj telewizora: LCD, |  |  | 1 |
|  |  | 2. Przekątna ekranu nie mniejsza niż 42", |  |  |  |
|  |  | 3. Standard Full HD, |  |  |  |
|  |  | 4. Obsługiwane standardy sygnału: NTSC, PAL, SECAM, |  |  |  |
|  |  | 5. Rozdzielczość nie mniejsza niż 1920 x 1080 (HD 1080), |  |  |  |
|  |  | 6. Format obrazu 16:9, |  |  |  |
|  |  | 7. Jasność nie większa niż 500 cd/m2, |  |  |  |
|  |  | 8. Kontrast statyczny 50 000:1, |  |  |  |
|  |  | 9. Głośniki 2 x 10W, |  |  |  |
|  |  | 10. Rodzaj tunera cyfrowy |  |  |  |
|  |  | 11. Menu ekranowe w języku polskim, |  |  |  |
|  |  | 12. Minimum 3 złącza HDMI, |  |  |  |
|  |  | 13. Złącze USB, |  |  |  |
|  |  | 14. Gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesiące; |  |  |  |
|  |  | 15. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty); |  |  |  |
|  |  | 16. Dostarczony sprzęt jest nowy fabrycznie i dostarczony zostanie w oryginalnym opakowaniu producenta; |  |  |  |
|  |  | 17. Do telewizora dołączony zostanie kabel zasilania, karta gwarancyjna, polska instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania, uchwyt do mocowania na ścianie, podstawka, kabel HDMI. |  |  |  |
| 15. | Odtwarzacz DVD | 1. Odtwarzane płyty: CD, CD-Audio, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video, |  |  | 1 |
|  |  | 2. Obsługiwane formaty video: DivX, DVD-Video, MPEG-2, MPEG-4, |  |  |  |
|  |  | 3. Obsługiwane formaty audio: Audio-CD, MP3 |  |  |  |
|  |  | 4. Złącze HDMI, USB. |  |  |  |
|  |  | 5. Gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesiące; |  |  |  |
|  |  | 6. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty); |  |  |  |
|  |  | 7. Dostarczony sprzęt jest nowy fabrycznie i dostarczony zostanie w oryginalnym opakowaniu producenta; |  |  |  |
|  |  | 8. Do odtwarzacza dołączony zostanie kabel zasilania, karta gwarancyjna, polska instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania, kabel HDMI. |  |  |  |
| 16. | Projektor multimedialny | 1. Rozdzielczość XGA nie mniejsza niż 1024x768; |  |  | 1 |
|  |  | 2. Format obrazu 4:3 podstawowy, 16:9; |  |  |  |
|  |  | 3. Jasność nie mniejsza niż 2000 Lumenów; |  |  |  |
|  |  | 4. Kontrast nie mniejszy niż 2 000:1; |  |  |  |
|  |  | 5. Moc lampy nie mniejsza niż 185 W; |  |  |  |
|  |  | 6. Żywotność lampy nie mniejsza niż 3000 godzin, w trybie ekonomicznym nie mniejsza niż 4000 godzin; |  |  |  |
|  |  | 7. Wejścia D-Sub, RCA, S-Video Wejścia audio stereo mini Jack; |  |  |  |
|  |  | 8. Kompatybilność video NTSC PAL SECAM; |  |  |  |
|  |  | 9. Wbudowane głośniki o mocy nie mniejszej niż 1 x 2W; |  |  |  |
|  |  | 10. Menu ekranowe polskie; |  |  |  |
|  |  | 11. Gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesiące; |  |  |  |
|  |  | 12. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty); |  |  |  |
|  |  | 13. Dostarczony sprzęt będzie nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta; |  |  |  |
|  |  | 14. Do projektora dołączony zostanie kabel D-Sub (VGA), kabel zasilania, pilot zdalnego sterowania, baterie, polska instrukcja obsługi, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, torba. |  |  |  |
| 17. | Aparat telefoniczny przewodowy | 1. Minimum 2 liniowy wyświetlacz podświetlany; |  |  | 5 |
|  |  | 2. Identyfikacja abonenta wywołującego; |  |  |  |
|  |  | 3. Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru; |  |  |  |
|  |  | 4. Blokada połączeń wychodzących; |  |  |  |
|  |  | 5. Funkcja głośnomówiąca |  |  |  |
|  |  | 6. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy; |  |  |  |
|  |  | 7. Deklaracja zgodności CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty); |  |  |  |
|  |  | 8. Dostarczony sprzęt jest nowy fabrycznie i dostarczony zostanie w oryginalnym opakowaniu producenta; |  |  |  |
|  |  | 9. Do aparatu zostanie dołączony kabel sieciowy o dł. min. 5 m, polska instrukcja obsługi. |  |  |  |
| 18. | Listwa zasilająca | 1. Napięcie nominalne 230V; |  |  | 5 |
|  |  | 2. Ilość gniazd nie mniej niż 8; |  |  |  |
|  |  | 3. Kabel dł. minimum 5m. |  |  |  |
| 19. | Router bezprzewodowy | 1. Router Wi-Fi. |  |  | 2 |
|  |  | - IEEE 802.11b/g; |  |  |  |
|  |  | - Switch minimum 4 x 10BaseT/100BaseTX. |  |  |  |
| 20. | Gilotyna | 1. Docisk ręczny lub automatyczny; |  |  | 1 |
|  |  | 2. Jednorazowe cięcie minimum 12 kartek 70 g; |  |  |  |
|  |  | 3. Maksymalna długość cięcia nie mniejsza niż 420 mm; |  |  |  |
|  |  | 4. Wymiar blatu nie mniejszy niż 460x380mm; |  |  |  |
|  |  | 5. Nóż wykonany ze stali; |  |  |  |
|  |  | 6. Metalowy blat; |  |  |  |
|  |  | 7. Minimum dwie nakładki kątowe oraz regulowany ogranicznik tylny; |  |  |  |
| 21. | Ekran | - Stelaż na trójnogu, |  |  | 1 |
|  |  | - Powierzchnia robocza minimum 200mmx150mm. |  |  |  |
| 22. | Bindownica | 1. Maksymalne jednorazowe dziurkowanie nie mniejsze niż 8 kartek A4 (80 g); |  |  | 1 |
|  |  | 2. Możliwość oprawiania dokumentów o grubości do 150 arkuszy; |  |  |  |
|  |  | 3. Maksymalna średnica grzbietu nie mniejsza niż 15 mm; |  |  |  |
|  |  | 4. System dziurkowania pionowego; |  |  |  |
|  |  | 5. Sprzęt musi posiadać certyfikat CE (wymagana jako załącznik po wyborze oferty); |  |  |  |
|  |  | 6. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy; |  |  |  |
|  |  | 7. Dostarczony sprzęt musi będzie nowy fabrycznie i dostarczony zostanie w oryginalnym opakowaniu producenta; |  |  |  |
|  |  | 8. W zestawie zostaną dostarczone plastikowe grzbiety do bindowania różnej grubości (nie mniej niż 200szt.) oraz folia przezroczysta (nie mniej niż 200szt.) |  |  |  |
| 23. | Flip-chart | 1. Tablica suchościeralna, |  |  | 1 |
|  |  | 2. Półka na flamastry, |  |  |  |
|  |  | 3. Unoszony uchwyt na arkusze papieru, |  |  |  |
|  |  | 4. Regulacja wysokości w zakresie 105 cm do 180cm. |  |  |  |