Załącznik nr 1 do SIWZ na dostawę komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Część zamówienia | L.p. | Nazwa urządzenia | Specyfikacja techniczna – minimalne wymagania Zamawiającego | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1. | Stacja robocza do zastosowań biurowych | 1. Obudowa stojąca wraz z zasilaczem min. 400W/ATX z dodatkowym gniazdem USB z przodu obudowy (nie mniej niż 2), wbudowany czytnik kart pamięci ; 2. Procesor dwurdzeniowy klasy x 86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem nie mniejszym niż 2,3GHz, częstotliwość szyny systemowej nie mniejsza niż: 2000MHz, z minimum 1MB pamięci cache L2; 3. Płyta główna o następujących parametrach: - złącze typu PCI-Express nie mniej niż 1 x16 i 1 x1; - złącza typu PCI - nie mniej niż 2 złącza; - karta sieciowa 10/100/1000; - kontroler Serial ATA nie mniej niż 2 złącza z możliwością RAID; - Porty: nie mniej niż 1 x LPT, 2 x PS/2, 4x USB; 4. Karta graficzna zintegrowana z płytą główną; 5. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; 6. Pamięć RAM nie mniej niż 2 GB DDR2 800 MHz (2x 1GB); 7. HDD nie mniej niż 200 GB SATA/8MB cache; 8. Napęd DVD+/-RW DL wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt; 9. Klawiatura USB, mysz optyczna z rolką + podkładka, kabel zasilający; 10. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny MS-Windows XP Prof. PL OEM niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. | 43 |
| I | 2. | Stacja robocza do zastosowań profesjonalnych typu CAD/DTP | 1. Obudowa stojąca z dodatkowym gniazdem USB (minimum 2) z przodu obudowy, wbudowany czytnik kart pamięci; 2. Zasilacz nie mniej niż 520W/ATX o następujących parametrach: - funkcja PFC aktywny, - filtry przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy, dodatkowa stabilizacja napięcia, - nie mniej niż 2 x złącze do zasilania kart graficznych PCI Express - nie mniej niż 4 x złącze zasilania SATA (Serial-ATA) - nie mniej niż 6 x złącze zasilania ATA Molex 4pin 3. Procesor czterordzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem nie mniejszym niż 3,0GHz, częstotliwość szyny systemowej nie mniejsza niż 2000MHz, z nie mniej niż 6 MB pamięci cache L2; 4. Płyta główna o następujących parametrach: - złącze typu PCI-Express nie mniej niż 2 x16 i 1 x1, - złącza typu PCI - nie mniej niż 3 złącza, - karta sieciowa 10/100/1000, - obsługa Raid (SATA RAID 0, 1, 5, 10), - kontroler Serial ATA II nie mniej niż 6 złączy, - Porty minimum : SPDIF out/in; Audio; 4x USB; 2x PS/2; 2x External SATA; RJ45; 1x FireWire . 5. Karta graficzna do projektowania i wizualizacji 3D, CAD i DCC PNY QuadroFX 570 PCI-Ex16 lub równoważna innej firmy. 2 wyjścia: DVI i D-Sub (przejściówka DVI -> D-sub); 6. Pamięć RAM nie mniej niż 8 GB DDR2 800 MHz (2x4GB); 7. HDD pojemność nie mniejsza niż 320 GB SATA/16MB cache; 8. Napęd DVD+/-RW DL warz z oprogramowaniem; 9. Klawiatura, mysz optyczna z rolką + podkładka , kabel zasilający; 10. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny MS-Windows XP Prof. PL OEM niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. | 1 |
|  |  |  | UWAGI! 1. Jednostka centralna: - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych). 2. Certyfikaty i gwarancje: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu); - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 3. Wsparcie techniczne producenta: - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela; - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 4. Gwarancja (wszystkie podzespoły komputera): - Nie krótsza niż 36 miesięcy na miejscu u klienta; - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego; - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (dokumenty potwierdzające załączyć do oferty); - Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 5. Inne: Zestawy komputerowe winny zostać dostarczone z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem własnym oraz oprogramowaniem wyszczególnionym w punkcie 5, według harmonogramu dostaw stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Do zestawów winny dołączone być nośniki instalacyjne wraz z dokumentacją oraz licencjami potwierdzającymi legalność oprogramowania. Zasilacze w zestawach komputerowych muszą posiadać zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwparzeciążeniowe na wszystkich wyjściach. Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. |  |
| I | 3. | Notebook do zastosowań biurowych | 1. Procesor taktowany zegarem nie mniejszym niż 1,8 GHz, częstotliwość szyny systemowej nie mniejsza niż 800MHz, z nie mniej niż 2MB pamięci cache L2; 2. Przekątna ekranu 15,4" (1280x800); 3. Pamięć RAM DDR2 nie mniej niż 2 GB RAM; 4. Napęd DVD+/-RW DL warz z oprogramowaniem; 5. HDD SATA nie mniej niż 160 GB; 6. Karta graficzna nie mniej niż 128MB zintegrowana; 7. Urządzenie wskazujące (Touch pad) 8. LAN 1 GB; 9. Modem analogowy; 10. Bluetooh; 11. WiFi IEEE 801.11 a/b/g; 12. Wew. czytnik kart pamięci; 13. Interfejs minimum: 3x port USB, 1x port S-Video (TV-out); 1 x FireWire, 1 x D-Sub; 14. Karta dźwiękowa zintegrowana; 15. Bateria Li_Ion – minimalny czas pracy na baterii nie mniejszy niż 4 h; 16. Dodatki: torba na komputer oraz zewnętrzna mysz optyczna z rolką i podkładką, kabel z zasilaczem; 17. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny MS-Windows XP Prof. PL OEM niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. UWAGI: Komputery winny zostać dostarczone z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem własnym oraz oprogramowaniem wyszczególnionym w punkcie 5, według harmonogramu dostaw stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Do zestawów winny dołączone być nośniki instalacyjne wraz z dokumentacją oraz licencjami potwierdzającymi legalność oprogramowania. Gwarancja na komputer nie mniejsza niż 24 miesiące. Deklaracja zgodności CE (w załączeniu). Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. | 12 |
| I | 4. | Monitor 19” LCD o proporcjach 16:10 (panoramiczny) | 1. Przekątna obrazu: 19"; 2. Rozmiar plamki 0,285; 3. Jasność nie mniejsza niż 500 cd/m2; 4. Kontrast nie mniejszy niż 1000:1; 5. Maksymalny czas reakcji plamki - 5 ms; 6. Kąty widzenia nie mniej niż 170/170; 7. Wyjście: analogowe + cyfrowe (DVI-D); 8. Wbudowane głośniki (moc 2 x minimum1 Wat). UWAGI: Gwarancja producenta monitora co najmniej 36 miesięcy (w również na panel i świetlówkę). Deklaracja zgodności CE (w załączeniu). Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. | 44 |
| I | 5. | Aplikacje biurowe i narzędziowe | 1. Microsoft Office Standard 2007 BOX PL 2. Microsoft Office Standard 2007 Small Business PL na licencji open 3. Open Office Professional 2008 PL 4. Total Commander v.7 z licencją PL 5. CorelDRAW Graphics Suite X3 SE BOX PL 6. Adobe Photo Shop CS4 BOX ENG 7. ESET NOD32 PL (licencja minimum 1 rok liczona od daty dostarczenia) | 4 42 10 44 11 1 56 |
| II | 6. | Drukarka atramentowa A3+ | 1. Maksymalny format papieru nie mniejszy niż A3+; 2. Pojemników z tuszem 4; 3. Maksymalna szybkość druku w czerni - 18 str./min lub więcej; 4. Maksymalna szybkość druku w kolorze - 14 str./min lub więcej; 5. Maksymalna rozdzielczość druku w czerni - 4800x1200 dpi lub większa; 6. Maksymalna rozdzielczość druku w kolorze - 4800x1200 dpi lub większa; 7. Obsługiwane formaty papierów fotograficznych od 10x15 cm do A3+ Maksymalna gramatura papieru - 60 g/m2 lub większa dla papieru zwykłego; 273 g/m2 lub większa dla papieru fotograficznego; 8. Pojemność podajników papieru nie mniejsza niż 150 szt; 9. Interfejsy: port USB zgodny z 2.0; 10. Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows XP/Vista; 11. Drukowanie duplex. UWAGI: Do drukarki winien dołączony być kabel USB dł. min. 5 m, kabel zasilania, karta gwarancyjna, komplet oryginalnych tuszy, sterowniki i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD, polska instrukcja obsługi, ryza białego papieru A4. Po dostarczeniu do lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ (harmonogram dostaw), urządzenie musi zostać zainstalowane i skonfigurowane z zestawem komputerowym. Gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesiące. Deklaracja zgodności CE (w załączeniu). Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. | 11 |
| II | 7. | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe (monochromatyczne) | 1. Obsługiwane funkcje: drukarka, skaner, kopiarka, faks; 2. Funkcje obsługiwane bez włączonego komputera: kopiarka, faks; 3. Interfejs podłączenia urządzenia USB 2.0; 4. Możliwość pracy w sieci (Ethernet 10/100 Mb/s); 5. Wbudowana pamięć nie mniejsza niż 32 MB RAM; 6. Stosowane materiały eksploatacyjne: toner czarny; 7. Maksymalna szybkość druku w czerni - 28 str./min. lub więcej; 8. Maksymalna rozdzielczość druku w czerni - 2400 x 600 dpi lub większa; 9. Czas wydruku 1-ej strony nie dłuższy niż 12 sekund; 10. Główny podajnik papieru – nie mniejszy niż 250 arkuszy; 11. Wbudowany wyświetlacz LCD minimum 5 wierszowy; 12. Głębia koloru skanera nie mniejsza niż 48 bit; 13. Maksymalna rozdzielczość skanowania optyczna - 600 x 2400 dpi lub większa; 14. Automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (jeden podajnik nie mniejszy niż 50 arkuszy); 15. Maksymalna prędkość kopiarki w czerni - 28 str./min. lub więcej; 16. Maksymalna rozdzielczość kopiowania w czerni - 600 x 1200 dpi lub większa; 17. Zmniejszanie / Powiększanie kopiowanego dokumentu w przedziale 25 - 400%; 18. Prędkość faksu nie mniejsza niż 33,6 kb/s; 19. Druk dwustronny automatyczny (Duplex); 20. Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/ Vista. UWAGI: Do urządzenia wielofunkcyjnego winien dołączony być oryginalna kaseta napełniona tonerem, przewód zasilający, przewód faksowy, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, polska instrukcja obsługi, kabel do sieci Ethernet, kabel USB dł. min. 5 m, ryza białego papieru A4. Po dostarczeniu do lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ (harmonogram dostaw), urządzenie musi zostać zainstalowane i skonfigurowane z zestawem komputerowym. Gwarancja producenta nie mniejsza niż 24 miesiące. Deklaracja zgodności CE (w załączeniu). Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. | 10 |
| II | 8. | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe (kolorowe) | 1. Obsługiwane funkcje: drukarka, skaner, kopiarka, faks; 2. Funkcje obsługiwane bez włączonego komputera: kopiarka; 3. Interfejs podłączenia urządzenia USB 2.0; 4. Możliwość pracy w sieci (Ethernet 10/100 Mb/s); 5. Wbudowana pamięć nie mniejsza niż 256 MB RAM; 6. Stosowane materiały eksploatacyjne: toner czarny, toner błękitny, toner purpurowy, toner żółty; 7. Maksymalna szybkość druku w czerni - 24 str./min. lub więcej; 8. Maksymalna rozdzielczość druku w czerni - 2400 x 600 dpi lub większa; 9. Maksymalna szybkość druku w kolorze - 24 str./min. lub większa; 10. Główny podajnik papieru – nie mniejszy niż 250 arkuszy; 11. Wbudowany wyświetlacz LCD minimum 3 wierszowy; 12. Głębia koloru skanera nie mniejsza niż 24 bit; 13. Maksymalna rozdzielczość skanowania optyczna 600 x 600 dpi lub większa; 14. Automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (jeden podajnik na nie mniejszy niż 50 arkuszy); 15. Maksymalna prędkość kopiarki w czerni 24 str./min. lub więcej; 16. Maksymalna rozdzielczość kopiowania w czerni - 600 x 600 dpi lub większa; 17. Maksymalna rozdzielczość kopiowania w czerni - 600 x 600 dpi lub większa; 18. Zmniejszanie / Powiększanie kopiowanego dokumentu w przedziale 50 - 400%; 19. Prędkość faksu nie mniejsza niż 33,6 kb/s; 20. Druk dwustronny automatyczny (Duplex); 21. Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/ Vista. UWAGI: Do urządzenia wielofunkcyjnego winien dołączony być oryginalna kasety napełnione tonerem (toner czarny, toner czarny, toner błękitny, toner purpurowy, toner żółty), przewód zasilający, przewód faksowy, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, polska instrukcja obsługi, kabel do sieci Ethernet, kabel USB dł. min. 5 m, ryza białego papieru A4. Po dostarczeniu do lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ (harmonogram dostaw), urządzenie musi zostać zainstalowane i skonfigurowane z zestawem komputerowym. Gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesiące. Deklaracja zgodności CE (w załączeniu). Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. | 1 |
| II | 9. | Urządzenie wielofunkcyjne (atramentowe) | 1. Obsługiwane funkcje: drukarka, skaner, kopiarka, faks; 2. Funkcje obsługiwane bez włączonego komputera: kopiarka, faks; 3. Interfejs podłączenia urządzenia USB 2.0; 4. Możliwość pracy w sieci (Ethernet 10/100 Mb/s); 5. Wbudowana pamięć nie mniejsza niż 64 MB RAM; 6. Zasobniki z tuszem: tusz czarny, tusz trójkolorowy; 7. Maksymalna szybkość druku w czerni - 31 str./min. lub większa; 8. Maksymalna rozdzielczość druku w czerni - 1200 x 1200 dpi lub większa; 9. Maksymalna szybkość druku w kolorze - 25 str./min. lub większa; 10. Maksymalna rozdzielczość druku w kolorze - 4800 x 1200 dpi lub większa; 11. Druk dwustronny Duplex; 12. Wydajność drukarki nie mniejsza niż 5000 str./mies.; 13. Maksymalna gramatura papieru nie mniejsza niż 105 g/m², papier fotograficzny nie mniejsza niż 280 g/m²; 14. Pojemność podajników papieru – nie mniejszy niż 250 arkuszy; 15. Wbudowany czytnik kart pamięci; 16. Wbudowany wyświetlacz LCD minimum 2 wierszowy; 17. Głębia koloru skanera nie mniejsza niż 48 bit; 18. Maksymalna rozdzielczość skanowania optyczna nie - 4800 x 4800 dpi lub większa; 19. Maksymalny obszar skanowania - 210 x 297 mm lub większy; 20. Automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (jeden podajnik nie mniejszy niż 35 arkuszy); 21. Maksymalna prędkość kopiarki w czerni - 31 str./min. lub więcej; 22. Maksymalna rozdzielczość kopiowania w czerni - 1200 x 1200 dpi lub więcej; 23. Maksymalna prędkość kopiarki w kolorze - 25 str./min. lub więcej; 24 Maksymalna rozdzielczość kopiowania w kolorze - 1200 x 4800 dpi lub większa; 25. Zmniejszanie / Powiększanie kopiowanego dokumentu w przedziale 25 - 400%; 26. Prędkość faksu nie mniejsza niż 33,6 kb/s; 27. Funkcje dodatkowe faksu; Szybkie wybieranie - minimum 20 numerów; 28. Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/ Vista. UWAGI: Do urządzenia wielofunkcyjnego winien dołączony być oryginalny zasobnik z tuszem czarnym i kolorowym, 2 głowice drukujące, przewód zasilający, przewód faksowy, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, polska instrukcja obsługi, zestaw próbek nośników, kabel do sieci Ethernet, kabel USB dł. min. 5 m, ryza białego papieru A4. Po dostarczeniu do lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do SIWZ (harmonogram dostaw), urządzenie musi zostać zainstalowane i skonfigurowane z zestawem komputerowym. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy. Deklaracja zgodności CE (w załączeniu). Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. | 20 |
| II | 10. | Kserokopiarka monochromatyczna do zastosowań profesjonalnych | 1. Prędkość kopiowania nie mniejsza niż 22 str. A4/min; 2. Max format oryginału nie mniejszy niż: A3; 3. Max format kopii nie mniejszy niż: A3; 4. ZOOM w przedziale 50-200%; 5. Duplex automatyczny; 6. Podajnik druku dwustronnego; 7. Podstawa z dwoma dodatkowymi kasetami na papier (1 x format A4, 1 x format A3); 8. Skanowanie do: e-mail, I-fax, FTP; 9. Skaner kolorowy; 10. Maksymalna rozdzielczość kopiowania - 1200x600 dpi lub większa; 11. Maksymalna rozdzielczość drukowania - 1200x1200 dpi lub większa; 12. Pamięć RAM nie mniejsza niż 256 MB; 13. Napisy na obudowie w języku polskim; 14. Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows XP/Vista. UWAGI: Do drukarki winien dołączony być kabel USB dł. min. 5 m, kabel zasilania wraz z zasilaczem, karta gwarancyjna, oryginalna kaseta napełniona tonerem, sterowniki i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD, polska instrukcja obsługi, ryza białego papieru A4. Gwarancja producenta nie mniejsza niż 24 miesiące. Deklaracja zgodności CE (w załączeniu). Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. | 1 |
| III | 11. | Projektor multimedialny | 1. Rozdzielczość XGA nie mniejsza niż 1024x768; 2. Format obrazu 4:3 podstawowy, 16:9; 3. Jasność nie mniejsza niż 2000 Lumenów; 4. Kontrast nie mniejszy niż 2 000:1; 5. Moc lampy nie mniejsza niż 185 W; 6. Żywotność lampy nie mniejsza niż 3000 godzin, w trybie ekonomicznym nie mniejsza niż 4000 godzin; 7. Wejścia D-Sub, RCA, S-Video Wejścia audio stereo mini Jack; 8. Kompatybilność video NTSC PAL SECAM; 9. Wbudowane głośniki o mocy nie mniejszej niż 1 x 5W; 10. Menu ekranowe polskie. UWAGI: Do projektora winien dołączony być kabel D-Sub (VGA), kabel zasilania, pilot zdalnego sterowania, baterie, polska instrukcja obsługi, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, torba. Deklaracja zgodności CE (w załączeniu). Gwarancja producenta nie krótsza niż 36 miesięcy. Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. | 10 |
| III | 12. | Aparat telefoniczny przewodowy | 1. Cyfrowy automat zgłoszeniowy; 2. Minimum 2 liniowy wyświetlacz LCD; 3. Identyfikacja abonenta wywołującego; 4. Cyfrowy system głośnomówiący; 5. Tonowy system zdalnej obsługi; 6. Książka telefoniczna nie mniejsza niż 50 pozycji; 7. Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru; 8. Napisy na obudowie w języku polskim. UWAGI: Deklaracja zgodności CE (w załączeniu). Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. | 44 |
| III | 13. | Zasilacz awaryjny UPS | 1. Moc [VA] nie mniejsza niż 400 VA 2. Moc [W] nie mniejsza niż 240 W 3. Gniazda wyjściowe nie mniej niż 2 | 4 |
| III | 14. | Listwa zasilająca | 1. Napięcie nominalne 230V 2. Ilość gniazd nie mniej niż 8 3. Kabel dł. minimum 5m | 44 |
| III | 15. | Router bezprzewodowy | 1. Router Wi-Fi - IEEE 802.11b/g - Switch minimum 4 x 10BaseT/100BaseTX | 11 |
| III | 16. | Gilotyna | 1. Ręczny docisk; 2. Maksymalna grubość cięcia nie mniejsza niż 1,5 mm; 3. Maksymalna długość cięcia nie mniejsza niż 460 mm; 4. Wymiar blatu nie mniejszy niż 585x285 mm; 5. Nóż wykonany ze stali; 6. Metalowy blat; 7. Minimum dwie nakładki kątowe oraz regulowany ogranicznik tylny; 8. Listwa dociskowa zintegrowana z osłoną palców. | 1 |
| III | 17. | Niszczarka do dokumentów | 1. Minimalna ilość niszczonych jednorazowo kartek nie mniejsza niż 12; 2. Rodzaj cięcia: paski o średnicy nie mniejszej niż 5 mm; 3. Pojemność kosza w litrach nie mniejsza niż 23 l; 4. Szerokość szczeliny wejściowej w mm nie mniejsza niż 230; 5. Urządzenie powinno być w stanie niszczyć również: zszywki, spinacze, karty kredytowe; 6. Obudowa na kółkach. UWAGI: Obudowa w kolorze czarnym. Deklaracja zgodności CE (w załączeniu). Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy. Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. | 2 |
| III | 18. | Bindownica | 1. Maksymalne jednorazowe dziurkowanie nie mniejsze niż 10 kartek A4 (80 g); 2. Możliwość oprawiania dokumentów o grubości do 150 arkuszy; 3. Maksymalna średnica grzbietu nie mniejsza niż 18 mm; 4. System dziurkowania pionowego; 5. Wyśrodkowanie linii dziurkowania. UWAGI: W zestawie winny znaleźć się plastikowe grzbiety do bindowania różnej grubości ( nie mniej niż 200szt.) oraz folia przezroczysta ( nie mniej niż 200szt.) Sprzęt musi posiadać certyfikat CE (załączyć do oferty). Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy. Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. | 1 |
| III | 19. | Laminator | 1. System laminacji: 2 rolki; 2. Maksymalna szerokość laminowanego dokumentu nie mniejsza niż 220 mm; 3. Maksymalna grubość folii laminacyjnej nie mniejsza niż 125 mik.; 4. Laminacja na gorąco (dwie pozycje temperatury); 5. Czas nagrzewania i stabilizacji nie większy niż 6 min., prędkość laminacji nie mniejsza niż 30 cm/min.; 6. System kontroli temperatury; 7. Składana tacka podajnika. UWAGI: W zestawie winny znaleźć się folia laminacyjna o grubości min. 80 mik. (nie mniej niż 100szt.) Deklaracja zgodności CE (w załączeniu). Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy. Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. | 1 |
| Uwagi ! |
| 1. Zamawiający wymaga aby wyszczególniony w pozycjach 1-4, 6-14 sprzęt oraz pozycji 17 posiadał obudowę w kolorze czarnym bądź ciemno grafitowym. Odstępstwo od tego warunku dopuszczalne jest tylko w punkcie 10 za pisemną zgodą Zamawiającego. 2. Wymaga się aby monitor, klawiatura i mysz dobrane były w jednakowym odcieniu, niezależnie od wybranego wariantu kolorystycznego. 3. Wyżej wymienione zestawy komputerowe oraz peryferia muszą być dostarczone w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz lokalizacji znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ. |