Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Mapa multimedialna

Lico wykonane z płyt MDF o grubości minimum 18 mm. Warstwę wierzchnią należy wygładzić z wszelkich nierówności oraz zabezpieczyć przed wilgocią z użyciem dostępnych na rynku preparatów. Powierzchnia płyt winna być pokryta 2 krotną warstwą czarnego matowego lakieru/farby do drewna.

Po środku tablicy należy wyciąć otwór, którego kontury będą  zbliżone kształtem do granic administracyjnych województwa świętokrzyskiego. Wymiary otworu nie mogą być mniejsze niż 210cmx180cm. Od wewnętrznej strony do płyt należy przytwierdzić płytę PCV o grubości minimum 5 mm. Wierch płyty należy pokryć na trwałe kolorowym wydrukiem przedstawiającym zdjęcie satelitarne powierzchni woj. świętokrzyskiego (projekt w wersji przygotowanej do druku przekaże Zamawiający).

Na powierzchni mapy z wyłączeniem otworu należy zainstalować 10 ekranów LCD o średnicy minimum 26’’. Instalacja kabli TV powinna dawać możliwość sterowania sygnałem obrazu wszystkich odbiorników za pomocą jednego urządzenia (z możliwością odtwarzania filmów DVD), który należy dostarczyć wraz z ekranami. Wszystkie kable i przewody użyte do podłączenia sprzętu elektronicznego muszą być zamaskowane bezpośrednio za płytami.

W płytach należy zainstalować 10 rzędów świecących diod, które prowadzić będą od ekranów LCD do mapy woj. świętokrzyskiego. Każdy rząd winien kończyć się na mapie kolorową diodą o mocy większej niż pozostałe. Sugerowany kolor świecenia diod to zielony.

Całą konstrukcję należy przytwierdzić do ściany z użyciem specjalnie przygotowanej konstrukcji wykonanej z aluminium bądź drewna. Ze względu na kanał wentylacyjny przebiegający po ścianie nośnej instalacje należy wykonać minimum 10cm od jej powierzchni.

Płyty z których wykonana zostanie mapa multimedialna muszą mieć charakter modułowy tak aby zapewnić łatwy demontaż w przypadku awarii bądź konserwacji sprzętu. Powierzchnia całej mapy nie może być mniejsza niż 895cmx220cm.

Minimalne wymagania dla ekranów LCD użytych w konstrukcji:

1. Przekątna obrazu (cale) 26"

2. Proporcje obrazu 16:9

3. Jasność nie większa niż 500 cd/m2

4. Kontrast nie mniejszy niż 	800:1

5. Rozdzielczość nie mniejsza niż 1366x768

6. Czas reakcji nie większa niż 8 ms

7. Wbudowane głośniki

8. Obudowa w kolorze czarnym

9. W zestawie pilot zdalnego sterowania, kabel AV, kabel zasilania, instrukcja obsługi w języku polskim

10. Gwarancja minimum 24 m-ce

Sugerowany wygląd gotowej mapy multimedialnej przedstawia poniższa wizualizacja

2. Ekspozytory na materiały promocyjne

Zamawiający zakłada ekspozycję materiałów promocyjnych w trzech formatach:

1. 297mmx210mm (A4) 10% pokrycia

2. 210mmx148mm (A5) 20% pokrycia

3. 230mmx130mm (ulotki, mapy) 70% pokrycia

Kieszenie na materiały winny być wykonane z bezbarwnej pleksi o grubości minimum 3mm. Kieszenie należy przytwierdzić do płyty z bezbarwnej pleksi o grubości minimum 5mm , przymocowanej w trwały sposób do ściany za pomocą metalowych bolców. Płyty należy pokryć satynową folią.

Zamawiający przewiduje następującą wielkość płyt na których należy rozmieścić kieszenie w ilości odpowiadającej procentowemu pokryciu dla danego formatu wydawnictw promocyjnych:

1. 145cm (szerokość) x70cm (wysokość) - szt. 2

2. 105cm (szerokość) x70cm (wysokość) - szt. 1

Gotowe ekspozytury powinny być zbliżone kształtem i formą do rysunku zamieszczonego poniżej.

3. Logo w kształcie świętokrzyskiej czarownicy

Elementy loga należy wyciąć z płyty PCV o grubości minimum 10mm. Lico elementów należy pokryć kolorową folią transculentną. Całość winna zostać przytwierdzona na stałe w odległości minimum 30mm od powierzchni ściany w taki sposób aby gotowy element stwarzał wrażenie przestrzenności. Logotyp  „czarownicy” w wersji elektronicznej przekaże Zamawiający. Wymiary gotowego elementu to minimum 190cmx108cm.

4. Mapy podwieszane

Zamawiający przewidział montaż dwóch map:

1. Mapa Polski

2. Mapa Województwa Świętokrzyskiego

Podkłady mapowe  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym  zakresie. Jako elementy kartograficzne Zamawiający dopuszcza użycie tradycyjnych map rozwijanych.

Podkład mapowy winien zostać zainstalowany w drewnianej ramie o grubości minimum  50mm. Ramę należy pokryć podwójną warstwą lakieru/fraby do drewna w kolorze zbliżonym doRal 7038. Obie mapy należy przytwierdzić do ściany za pomocą metalowych uchwytów. Przybliżony wygląd gotowych elementów przedstawia poniższa wizualizacja.

5.  Antyramy na plakaty

Podstawowe założenia:

Format: A1 w orientacji pionowej

Ilość : 7szt.

System mocowania : za pomocą stalowych podwieszanych linek ze stoperami

Antyrama: wykonana z pleksi o grubości minimum 2 mm
System sugerowany przez Zamawiającego przedstawia poniższa fotografia.

6. Ramowy ekrany projekcyjny

Podstawowe założenia:

Wymiary ekranu: 200cmx150cm

Typ projekcji: przednia

Format obrazu: 4:3

Rama: wykonana z aluminium  malowana proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7038

Montaż: sufitowy za pomocą stalowym linek

Sugerowany przez Zamawiającego typ urządzenia przedstawia poniższa fotografia

7. Projektor multimedialny

1.  Rozdzielczość XGA nie mniejsza niż 1024x768;

2.  Format obrazu 4:3 podstawowy, 16:9;

3.  Jasność nie mniejsza niż 2000 Lumenów;

4.  Kontrast nie mniejszy niż 2 000:1;

5.  Moc lampy nie mniejsza niż 185 W;

6.  Żywotność lampy  nie mniejsza niż 3000 godzin, w trybie ekonomicznym nie mniejsza niż 4000 godzin;

7.  Wejścia D-Sub, RCA, S-Video Wejścia audio stereo mini Jack;

8. Kompatybilność video NTSC PAL SECAM;

9. Wbudowane głośniki o mocy nie mniejszej niż 1 x 2W;

10. Menu ekranowe polskie;

11. Gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesiące;

12. Dostarczony sprzęt musi być nowy fabrycznie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta;

13. Do projektora winien dołączony być  kabel D-Sub (VGA), kabel zasilania, pilot zdalnego sterowania, baterie, polska instrukcja obsługi, oprogramowanie i sterowniki na płycie CD/DVD, torba;

14. Prosty uchwyt sufitowy.