Załącznik nr 1 do SIWZ

na  wykonanie i dostawę elementów zabudowy

i mebli biurowych do RCIT

Szczegółowe wymogi technologiczne

| Przedmiot zamówienia | Wymogi technologiczne |
| --- | --- |
| Biurko MDF | 1. Biurko powinno zostać wykonane z płyty MDF w laminacie o grubości minimum 18 mm; 2. Krawędzie wykończone w kolorowej okleinie PCV o grubości minimum 2 mm; 3. Mocowanie płyt MDF powinno odbywać się za pomocą profili ze stali nierdzewnej szczotkowanej o grubości w przekroju poprzecznym nie mniejszej niż 11 mm; 4. Półka pod klawiaturę jak i jak i szuflada powinny być zamontowane na metalowych prowadnicach o pełnym wysuwie minimum 600mm. Koniec prowadnicy powinien zabezpieczony być w taki sposób aby uniemożliwić całkowite wysunięcie w/w elementów z prowadnic. Szuflada powinna zostać zaopatrzona w uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej o średnicy w przekroju minimum 11 mm, umożliwiający jej swobodne wysuwanie i wsuwanie; 5. Kontakt z podłożem odbywał będzie się za pomocą minimum 4 płaskich stopek zainstalowanych od spodu biurka. Powinny one umożliwiać regulację poziomu poprzez metalową śrubę. Tworzywo z których wykonane zostaną stopki nie powinno pozostawiać trwałych śladów na podłożu podczas przesuwania biurka. |
| Ekspozytor | 1. Konstrukcja wykonana z pleksi bezbarwnego, przeźroczystego o grubości nie mniejszej niż 10 mm. 2. Półki wykonane z bezbarwnego, przeźroczystego o grubości nie mniejszej niż 2 mm. 3. „Talerz” będący podstawą dla całej konstrukcji winien wykonany zostać z płyty MDF w laminacie o grubości minimum 20 mm z minimum 5 okrągłymi gumowymi samopoziomującymi podstawkami. |
| Stolik pod laptop | 1. Stolik winien zostać wykonany z płyty MDF w laminacie o grubości minimum 18 mm; 2. Krawędzie wykończone w kolorowej okleinie PCV o grubości minimum 2 mm; 3. Łączenia płyt powinny odbywać się od wewnętrznej strony za pomocą metalowych śrubowkrętów z plastikowymi zaślepkami w odcieniu zbliżonym jak najbardziej do koloru laminatu; 4. Stolik powinien zostać osadzony na 4 kółkach (nierysujących podłoża) z podporą metalową, przytwierdzoną na stałe od spodu płyty za pomocą metalowych wkrętów. |
| Stół konferencyjny | 1. Blat wykonany z płyty MDF w laminacie o grubości minimum 25 mm; 2. Krawędzie wykończone w kolorowej okleinie PCV o grubości minimum 2 mm; 3. Preferowany jest system nóg umożliwiających składanie stołu, z zapewnieniem całkowitej stabilności; 4. Nogi o profilu prostokątnym 60mmx30mm lub okrągłym o średnicy 50mm, wykonane ze stali galwanizowanej (chrom, satyna). Pełny stelaż pod blatem stołu. 5. W miejscu styczności z podłożem nogi winny być wykończone z użyciem podkładek wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego (nierysujących podłoża) |
| Stół śniadaniowy | 1. Blat wykonany z płyty MDF w laminacie o grubości minimum 25 mm; 2. Krawędzie wykończone w kolorowej okleinie PCV o grubości minimum 2 mm; 3. Preferowany jest system nóg umożliwiających składanie stołu, z zapewnieniem całkowitej stabilności; 4. Nogi o profilu prostokątnym 60mmx30mm lub okrągłym o średnicy 50mm, wykonane ze stali galwanizowanej (chrom, satyna). Pełny stelaż pod blatem stołu. 5. W miejscu styczności z podłożem nogi winny być wykończone z użyciem podkładek wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego (nierysujących podłoża) |
| Pufa skórzana | 1. Wykończenie ze skóry ekologicznej; 2. Pufa powinna zostać osadzona na 4 kółkach (nierysujących podłoża) z hamulcem umieszczonych na metalowej podporze przytwierdzonej na stałe od spodu pufy. |
| Kontenerek na kółkach | 1. Kontenerek powinien zostać wykonana z płyty MDF w laminacie o grubości minimum 18 mm (również ścianka tylna); 2. Krawędzie wykończone w kolorowej okleinie PCV o grubości minimum 2 mm; 3. Łączenia płyt powinno odbywać się od wewnętrznej strony za pomocą metalowych śrubowkrętów z plastikowymi zaślepkami w odcieniu zbliżonym jak najbardziej do koloru płyty; 4. Skrzydło drzwiowe powinno łączyć się z płytami konterenerka za pomocą minimum 2 metalowych zawiasów puszkowych z prowadnikiem przytwierdzonych do płyty za pomocą metalowych wkrętów. Zawiasy powinny umożliwiać mechaniczną regulację odchyłu drzwi od pionu; 5. Drzwi powinny być zamykane za pomocą zamka meblowego (typ kasetowy) poprzez minimum 1 krotne przekręcenie kluczem. Wykonawca przekaże min. 2 szt. kluczy do każdego zamka; 6. Kontenerek powinien zostać osadzony na 4 kółkach (nierysujących podłoża) z podporą metalową przytwierdzoną na stałe od spodu płyty za pomocą metalowych wkrętów. |
| Szafa na segregatory | 1. Szafa powinna zostać wykonana z płyty meblarskiej melaminowanej o grubości minimum 18 mm (również ściana tylna); 2. Krawędzie (włącznie z krawędziami skrzydeł drzwiowych) wykończone w kolorowej okleinie PCV o grubości minimum 2 mm; 3. Łączenia płyt powinny odbywać się od wewnętrznej strony za pomocą metalowych śrubowkrętów z plastikowymi zaślepkami w odcieniu zbliżonym jak najbardziej do płyty meblarskiej; 4. Skrzydła drzwiowe powinny łączyć się z płytami szafy za pomocą metalowych zawiasów puszkowych z prowadnikiem przytwierdzonych do płyty za pomocą metalowych wkrętów (nie miej niż 3 zawiasy na jedno skrzydło). Zawiasy powinny umożliwiać mechaniczną regulację odchyłu drzwi od pionu; 6. Drzwi szafy powinny być zamykane za pomocą zamka meblowego umieszczonego centralnie (typ baskwilowy 100cm) poprzez minimum 1 krotne przekręcenie kluczem. Wykonawca przekaże min. 2 szt. kluczy do każdego zamka. Skrzydło wolne od mechanizmu zamka, powinno być zaopatrzone na całej długości w listwę wykonaną z PCV; 7. Otwieranie skrzydeł drzwiowych odbywać będzie się za pomocą 2 przytwierdzonych na trwałe uchwytów wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej o średnicy w przekroju minimum 11 mm; 8. Półki wewnątrz szafy powinny wspierać się na metalowych bolcach, które umieszczone będą w specjalnie nawierconych otworach na całej długości płyty (po 2 rzędy od wewnętrznej strony obu płyt na których wspierać będą się półki). Średnica bolców powinna być dobrana w taki sposób aby bolce nie mogły samoistnie wysunąć się z otworów. Do każdej szafy Wykonawca załączy nie mniej niż 20 szt. bolców (16 szt. Wykonawca wykorzysta przy montażu półek na miejscu, 4 pozostaną w zapasie do dyspozycji Zamawiającego); 9. Kontakt z podłożem odbywał będzie się za pomocą minimum 4 stopek zainstalowanych od spodu szafy. Stopki powinny umożliwiać regulację poziomu poprzez metalową śrubę umieszczoną w górnej części stopki. Tworzywo z których wykonane zostaną stopki nie powinno pozostawiać trwałych śladów na podłożu podczas przesuwania szafy. |
| Szafa odzieżowa | 1. Szafa powinna zostać wykonana z płyty meblarskiej melaminowanej o grubości minimum 18 mm (również ściana tylna); 2. Krawędzie (włącznie z krawędziami skrzydeł drzwiowych) wykończone w kolorowej okleinie PCV o grubości minimum 2 mm; 3. Łączenia płyt powinny odbywać się od wewnętrznej strony za pomocą metalowych śrubowkrętów z plastikowymi zaślepkami w odcieniu zbliżonym jak najbardziej do płyty meblarskiej; 4. Skrzydła drzwiowe powinny łączyć się z płytami szafy za pomocą metalowych zawiasów puszkowych z prowadnikiem przytwierdzonych do płyty za pomocą metalowych wkrętów (nie miej niż 3 zawiasy na jedno skrzydło). Zawiasy powinny umożliwiać mechaniczną regulację odchyłu drzwi od pionu; 6. Drzwi szafy powinny być zamykane za pomocą zamka meblowego umieszczonego centralnie (typ baskwilowy 100cm) poprzez minimum 1 krotne przekręcenie kluczem. Wykonawca przekaże min. 2 szt. kluczy do każdego zamka. Skrzydło wolne od mechanizmu zamka, powinno być zaopatrzone na całej długości w listwę wykonaną z PCV; 7. Otwieranie skrzydeł drzwiowych odbywać będzie się za pomocą 2 przytwierdzonych na trwałe uchwytów wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej o średnicy w przekroju minimum 11 mm; 8. W górnej części szafy, pomiędzy ścianami bocznymi należy zamocować aluminiowy łącznik o średnicy minimum 35 mm, który służył będzie do wieszania ubrań; 9. Kontakt z podłożem odbywał będzie się za pomocą minimum 4 stopek zainstalowanych od spodu szafy. Stopki powinny umożliwiać regulację poziomu poprzez metalową śrubę umieszczoną w górnej części stopki. Tworzywo z których wykonane zostaną stopki nie powinno pozostawiać trwałych śladów na podłożu podczas przesuwania szafy. |
| Zabudowa instalacji wentylacyjnej | 1. Zabudowa powinna stanowić system drzwi przesuwnych w technologii „Komandor”; 2. Skrzydła drzwiowe wykonane z płyty MDF o grubości minimum 18 mm; 3. Wybrane skrzydła drzwiowe powinny zostać zaopatrzone w otwory z metalowej siatki, zintegrowane z pozostałymi częściami skrzydła drzwiowego, umożliwiające prawidłową pracę wentylacji układu nawiewnego; 4. Przesuwanie skrzydeł drzwiowych powinno odbywać się z użyciem metalowych prowadnic zainstalowanych na całej długości (na podłodze i suficie); 5. Gotowy element ma mieć charakter maskujący umieszczoną wewnątrz instalację wentylacyjną. |
| Krzesło tapicerowane | 1. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości minimum 10mm. Siedzisko i oparcie winny być wykonane z jednego kawałka odpowiednio wyprofilowanej sklejki. Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą naturalną lub ekologiczną w kolorze zbliżonym do RAL 7038. Pod powierzchnią skóry należy umieścić piankę amortyzacyjną o grubości minimum 30 mm; 2. Siedzisko osadzone na metalowym stelażu zakończonym 4 nóżkami. Stelaż wykonany ze profili stalowych galwanizowanych (chrom, satyna) o wymiarach minimum 30mm x 15mm. Siedzisko winno być połączone ze stelażem w sposób trwały z użyciem metalowych wkrętów. Nie dopuszcza się mocowanie wyłącznie przy użyciu kleju. Nóżki winny zakończone być zaślepkami wykonanymi z materiału nierysującego twardych powierzchni np. parkiet, panele, terakota. Zamawiający przeprowadzi w obecności Wykonawcy próbny test czy krzesło spełnia powyższy warunek. 4. Krzesła muszą dawać możliwość sztaplowania (tj. wkładania jednego w drugie) Poniżej przedstawiony jest sugerowany wygląd krzesła. Wymiary: Wysokość krzesła od podłoża nie mniej niż 790mm Wysokość siedziska od podłoża nie mniej niż 420mm Rozstaw nóżek przednich nie większy niż 520mm Rozstaw nóżek bocznych nie większy niż 380mm |
| Fotel biurowy | 1. Oparcie fotela winno być tapicerowane skórą naturalną licową lub ekologiczną w kolorze czarnym. Grubość siedziska i oparcia fotela musi być tak dobrana aby zapobiegać efektowi „zapadania” się w fotelu. Elementy te muszą być również lekko utwardzone tak aby zapewnić odpowiedni komfort podczas wielogodzinnej pracy. Oparcie winno zapewniać plecom odpowiednie podparcie na całej długości, zaś jego profil (zbliżony do kształtu kręgosłupa) powinien gwarantować wysoką ergonomię pracy. 2. Fotel powinien wyposażony być w mechanizm ruchowy typu Multiblock umożliwiający "bujanie się" w fotelu i jego blokadę w wybranej pozycji kołyski. Fotel powinien posiadać regulację siły oporu (podparcia pleców) pozwalającą dostosowywać ją do wagi użytkownika oraz mechanizm typu Anti-Shock pozwalający na płynny powrót oparcia do pozycji wyjściowej. 3. Regulacja wysokości siedziska powinna odbywać się w sposób płynny za pomocą podnośnika pneumatycznego. 4. Podstawa jezdna minimum pięcioramienna wykonana z metalu, chromowana. Każde ramie zakończone miękkim kółkiem jezdnym, wykonanym z materiału nierysującego twardych powierzchni np. parkiet, panele, terakota. Zamawiający przeprowadzi w obecności Wykonawcy próbny test czy fotel spełnia powyższy warunek. 5. Podłokietniki wykonane z metalu, chromowane z nakładkami wykonanymi ze skóry naturalnej lub ekologicznej. 6. Fotel powinien utrzymać udźwig dorosłego człowieka o masie ciała maksymalnej nie mniej niż 120kg. Poniżej przedstawiony jest sugerowany wygląd fotela. Wymiary: Siedzisko – minimum 45cm x 45cm x 45cm x 50cm Długość oparcia – minimum 61cm Odległość podłokietników od siedziska – minimum 20cm Wysokość siedziska regulowana w przedziale: Minimalna wysokość nie mniej niż 47cm Maksymalna wysokość nie mniej niż 55cm |

SZCZEGÓŁOWĄ WIZUALIZACJĘ MEBLI ORAZ Z DODATKOWE WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW

ZAWIERA ZAŁĄCZNIK „KSIAŻKA MEBLI”. UWAGA!!! ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE ZAWARTE W NIENIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU MAJĄ CHARAKTER NADRZĘDNY W STOSUNKU DO „KSIAŻKI MEBLI”.